Техническое задание к тендеру № 9

| Наименование объекта | «Гостиница с подземной автостоянкой, встроенной трансформаторной подстанцией и мостовым переходом» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, земельный участок с кадастровым номером 54:35:074640:62 |
| Виды работ Примерное время проведения работ | Выполнить работы: изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку лифтов. 15 апреля 2021г.- 15 сентября 2021г. |
| Начало проведения тендера | 10.03.2021г. |
| Окончание проведения тендера | 16.03.2021г. |

Необходимо предоставить заказчику смету на:

Изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку лифтов.

1.1 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 1100 Г 2100 В2400, 9 остановок, скорость 1,6 м/с, огнестойкость Ei 60, РППП.

1.2 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 1100 Г 2100 В2400, 9 остановок, скорость 1,6 м/с, огнестойкость Ei 60.

1.3 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 1100 Г 2100 В2400, 2 остановки, скорость 1 м/с, огнестойкость Ei 60, РППП.

1.4 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 1100 Г 2100 В 2400, 19 остановок, скорость 1,6 м/с, огнестойкость Ei 60, РППП.

1.5 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 1100 Г 2100 В 2400, 19 остановок, скорость 1,6 м/с, огнестойкость Ei 60.

1.6 Лифт бесшумный с безредукторной лебёдкой, г/п 1000 кг, кабина Ш 2100 Г 1100 В 2400, 18 остановок, скорость 1,6 м/с, огнестойкость Ei 60.

Отделка кабин лифтов: предложить не менее двух вариантов отделки.

Предложение будет отдано организации, предложившей минимальную цену за работу и предоставившей Заказчику максимальную рассрочку по оплате результатов работ.

Коммерческое предложение должно быть составлено на основе проектных решений без замен. Работы выполнить собственными силами из своих материалов. 2,5 % от стоимости договора удерживается и выплачиваются через 6 месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок - согласно Российскому законодательству. Стоимость работ должна включать затраты на: доставку, хранение, подъем, монтаж, пусконаладочные работы.

Расчёт за выполненные работы поэтапный в течении 15-ти рабочих дней после подписания актов выполненных работ (КС-2,КС-№3).

В случае наличия предложений по оптимизации принятых технических решений, просим отразить эти предложения и экономический эффект от их реализации отдельным коммерческим продолжением.

Документация: https://disk.yandex.ru/d/Df7_o47lGIKODg?w=1

Коммерческие предложения направлять по адресу: tender@vc-d.ru.

Контактное лицо: Кусков Дмитрий Олегович, тел. (383) 209-13-70.